## Slide 1
Ложка из липы

## Slide 2
Баклуша из липы
карандаш
нож-косяк
полукруглая стамеска
клюкарза или изогнутый нож
Наждачная бумага.
морилка, лняное масло.
Для того, чтобы сделать ложку нужны инструменты и материалы:

## Slide 3
ДЕЛАЕМ баклушу.

## Slide 4
Прорисовываем контур ложки
(вид Сверху) на баклушЕ.

## Slide 6
ОбрЕзаЕм баклушу по контуру ПОЛУкруглоЙ стамескоЙ С коротким ИЗГИБом, ОТступаЯ ОТ лИнИИ на 1,5-2 мм.
ПОд баклушу поДЛОЖИТЬ фанерку, ЧТоб не порЕЗатЬ стОл.

## Slide 7
намЕчаЕм мЕсТО ИЗГИБА ЛОЖКИ, проводим в ЭТом мЕсТЕ лИнИЮ КАРАНДАШОМ

## Slide 8
Запиливаем намеченное место изгиба ложки.
здесь лучше немного не допилить чем перепилить
будьте внимательны

## Slide 9
прорисовываем контур ложки (вид сбоку). За образец можно выбрать готовый рисунок, или придумать свою форму.

## Slide 10
полукруглой стамеской и ножом косяком срезаем лишнюю древесину по контуру.

## Slide 11
Срезая лишнюю древесину с черпала ложки, нужно быть особенно внимательным, работая двумя руками, левой рукой нужно придерживать стамеску, чтобы не допустить соскальзывания

## Slide 12
Проделав все необходимые операции с заготовкой и обрезав её по контуру, мы получаем вот такой полуфабрикат.

## Slide 13
ножом косяком округляем все углы и неровности предавая ложке законченную форму.
Изогнутым ножом вырезаем крючок ложки.

## Slide 14
Обрабатываем черпало (едало) ложки снаружи. Для этого нам понадобится нож-косяк

## Slide 16
выбираем черпало (едало) ложки. Для этого нам понадобиться широкая прямая Клюкарза или изогнутый обоюдоострый нож.

## Slide 18
Вот так будет выглядеть ложка
После обработки стамесками

## Slide 19
Обрабатываем наждачной бумагой.
если ложку мы будем использовать погружая ее в различную жидкость, после каждого вышкуривания смачиваем ложку водой и просушиваем.
снова шлифуем и так до тех пор, пока ворс не перестанет подниматься и поверхность будет оставаться гладкой и блестящей.
Наносят морилку, пропитывают несколькими слоями льняного масла с тщательной просушкой каждого слоя.
После окончательной просушки полируем.
оКончательная обработка

## Slide 20
Инструкция по технике безопасности при работе с режущим инструментом:
Рабочее место ВСЕГДА должно содержаться в чистоте и порядке;
Если я режу, то режу. Отвлечения грозят кровавыми последствиями;
Передавать из рук в руки инструмент НЕЛЬЗЯ;
разМахивать и ходить с инструментом НЕЛЬЗЯ.